# 5T污水池处理工艺流程

# 10T污水处理站工艺流程及原理

一、工艺流程

格栅井——调节池——污水处理设备（包括初沉池——接触氧化池——二沉池）——消毒池——排放。

二、原理

1、格栅井：钢格栅设置在调节池前格栅井内，以拦截生活污水较大颗粒的悬浮物，保证后续设备的正常运行。

2、调节池：由于污水水质水量变化较大，需设置调节池进行调节，以保证设备能够连续平稳的运行。

3、污水处理设备：

4、初沉池的主要作用是除去污水中较大无机物杂质，为后续污水处理提供条件；

5、接触氧化池是污水处理中的核心设备，污水进入氧化池后，与氧化池中的微生物进行接触，微生物发酵过程中的需氧量由鼓风机供给，池中的微生物将污水中的有机物氧化分解，为自身的繁殖和生长提供营养和能量，同时降低污水中的COD浓度；

6、二沉池：污水从接触氧化池出来后进入二沉池，二沉池的主要作用是出去污水中从接触氧化池夹带的少量污泥，污泥在二沉池沉淀后，大部分回流至生物接触氧化池；

7、消毒池：已经处理过的污水在进入排放点前，需根据要求在消毒池内进行消毒，以杀死污水中的微生物，如大肠杆菌等，消毒的方法主要是通过投加消毒剂（如氯晶片等）；消毒主要用于满足对污水处理排放有细菌指标方面要求的场合。

# Text boxes

反冲排水

废水

格栅井

预沉隔油池

调节池

气浮装置

沟 渠

机械格栅

污泥池

中间水池

预沉隔油池

自 流

污水 泵

浮渣（刮渣机）

上清液回流

核桃壳过滤器

双滤料过滤器

排放水池

压 力 流

达 标 排 放